## Slide 1
ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL · SETBUL
ARMATURE METAL SETBUL
Éclairage LED haute durabilité pour zones à risque et environnements agressifs
CERTIFICATIONS
✓
CE
IP
20
40
✓
65
66
67
69K
IK
08
✓
10
IRC
70+
✓
80+
90+
GRAD.
✓
DALI
DSI
1-10V
0-10V
Triac
ATEX
NF
✓
Fab. EU
Éclairage LED conçu pour les locaux présentant un risque d'explosion. Utilisable dans des zones de type environnement agressif, où le remplacement des sources lumineuses est difficile et coûteux. Fabriqué en Europe.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériau :
Tôle d'acier peinte blanc RAL 9003
Diffuseur :
Verre de sécurité trempé clair ou mat
Raccordement :
Bornier tripolaire sans vis, fils max Ø 2,5 mm²
Presse-étoupe :
Pg 13,5 pour câble Ø 7–12 mm + bouchon d'étanchéité
Durée de vie :
L80B10 ta35 — 70 000 h / L70B10 ta35 — 100 000 h
Temp. de couleur :
4 000 K (blanc neutre)
IRC :
> 80
Gradation :
DALI / DSI / 1-10V (sur demande)
Montages :
Surface · Suspension · Encastré · Plafond · Poteau · Mural
Origine :
Fabriqué en Europe
Garantie :
5 ans
Photo produit
PHOTO PRODUIT
Diagramme polaire
(non disponible)
DIAGRAMME POLAIRE (SI DISPONIBLE)
SCHÉMA TECHNIQUE
Schéma coté A × B × C
Référence | Puissance (W) | Flux (lm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg)
SETBUL-35 | 35 | 4 470 | 703 | 310 | 142 | 7,8
SETBUL-70 | 70 | 8 899 | 703 | 369 | 142 | 8,9
SETBUL-104 | 104 | 13 410 | 1 613 | 310 | 142 | 16,7
SETBUL-121 | 121 | 15 895 | 1 313 | 369 | 142 | 16,1
SETBUL-195 | 195 | 24 845 | 1 613 | 369 | 142 | 19,6
Uptoled · 1 rue des Chaintres · 44610 Indre · contact@uptoled.fr · uptoled.fr
FT-SETBUL-2026